高频感应加热设备

（HY—25     25KW普通型）

（HY—25A    25KW自控型）

使

用

说

明

书

注意事项：

1﹑确保清洁水冷却，水温不超过45度，否则会导致机器损坏。

2﹑本设备不推荐使用单感应圈，由于频率过高，有可能损坏机器，                   特殊情况者，请向本公司咨询。

中山市豪宇机电有限公司

亲爱的用户：

欢迎您使用我们的产品，感谢您对我们的信任。

安装前请仔细阅读本说明书！安装后请妥善保存本说明书！

目录：

- 高频感应加热设备系列----------------------------------------------------3

- HY-25系列产品适应范围------------------------------------------------3

- 主要技术参数-----------------------------------------------------------------4

- HY-25、HY-25B自控面板功能-------------------------------------4-5

- HY-25A、HY-25AB自控面板功能--------------------------------5-7

- -HY-25安装注意事项---------------------------------------------------7-8

- HY-25、HY-25B普通面板设备的操作步骤------------------------8

- HY-25A、HY-25AB自控面板设备的操作步骤---------------8-9

- HY-25系列简单故障排除指南------------------------------------10

设备型号：

HY-25          HY-25A           HY-25B              HY-25AB

1.输入电压

三相380VAC                  三相220VAC

2.计时功能

0.1～9.9sec.                1～99sec.               无

特别注意事项：

- 本设备不推荐使用单圈感应圈，由于频率过高，可能损坏机器；特殊情况者，请向本公司咨询。

- 确保通洁净水冷却，冷却进水水温不要超过45℃，否则会导致机器容易损坏。

- 高频感应加热设备系列

- 简介

本公司的高频感应加热设备，是采用国际最先进的电力电子器件和独特的变流控制技术，以合理的结构设计而形成的最新高科产品，从而开辟了中高频感应接热设备的新领域。

其主要优点如下：

  - 体积小、重量轻：只有12—70KG左右，占地面积小，节省厂房空间。

  - 特别省电，同样加热速度，用电仅为电子管高频机的三分之一。

  - 操作简单，几分钟即可学会。

  - 安装简单，接电源和水即可使用，5分钟即可完成。

  - 特别安全，无近万伏高压，免除高压触电危险。

- 产品规格说明

产品规格定义：HY(Ⅱ)-XX  YY  其中XX为数字，表示设备的最大振荡功率或最大输出功率；YY为英文字母，表示设备的附加功能，这些附加功能含义如下：

| 附加功能YY | 附加功能 | 附加功能内容说明 |
| --- | --- | --- |
| A | 自动控制型 | 1、加热、保温、冷却三个过程可自动转换。 2、加热功率、保温功率、加热时间、保温时间、冷却时间五个参数可独立调节。 3、适合于对加热温度要求比较精确的使用场合，如热处理等。 |
| B | 分体式 | 高频变压器单独引出，与主机用软线相连，软线长2米。 适合于可达性差的应用场合或手工现场作业。 |
| D | 锻造加强型 | 100%负载持续率设计，专为锻造不停机使用场合设计。 |
| Ⅱ表示系列 | CG超高频系列 | 输出振荡频率为150KHZ～1.1MHZ |
|  | Z中频系列 | 输出振荡频率为1～20KHZ |

3、主要规格型号

| 类 别 | 规 格 | 设备型号 | 最大额定输入功率 | 最大输入电流（A） | 振荡频率 （KHZ） | 输入电压 （V） | 暂载率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 频 系 列 | HY-04 | 普通/自控 | 4KW | 15 | 100~250 | 单相220 | 80% |
|  | HY-15 | 普通/自控 一体/分体 | 7KW | 32 | 30~100 | 单相220 | 80% |
|  | HY-25 | 普通/自控 一体/分体 | 15KW | 23 | 20~80 | 三相380 | 80% |
|  | HY-25D | 普通/自控 /分体 | 25KW | 38 | 20~80 | 三相380 | 100% |
|  | HY-35 | 普通/自控 /分体 | 35KW | 55 | 20~80 | 三相380 | 100% |
|  | HY-45 | 普通/自控 /分体 | 45KW | 68 | 20~80 | 三相380 | 100% |
|  | HY-70 | 普通/自控 /分体 | 70KW | 105 | 20~80 | 三相380 | 100% |

二、HY-25系列产品适应范围

1、适用于焊接面积在20C㎡以内的各种合金刀具、钻头、金刚石工具的快速加热焊接，具有很大范围的适用性，能满足绝大多数刀具、工具的高频感应加热要求。如焊接面积为15 C㎡（60mm长 ×25mm宽×3mm厚）的刀具，焊接时间为银焊约20秒，铜焊约30秒。对φ50以上的钻头皆有良好的加热效果。

2、HY-25（A）用拨码开关设定加热时间、保温时间和冷却时间，时间数字显示，加热和保温可独立调节，通过适当的设定加热时间、加热功率、保温时间和保温功率，可以得到合理的加热保温曲线，易于对加热过程进行自动控制，有利于提高工件的生产质

3、该设备工作负载持续率为80%，能适应绝大多数场合的连续批量生产要求。

4、适用于φ40以下直径的钢质材料热处理或12 C㎡以下的平面热处理。

感应圈的设计原则：

感应圈的形状、尺寸、圈数、工件材料、工件加热部位与感应圈的耦合位置等，皆影响加热效果和设备的实际输出功率。合理的感应圈设计以及是否加入导磁体聚磁，是设备能否得到有效使用的关键，为合理使用本设备，一般钢材感应加热时，优先采用2—4圈感应圈。

    - 钢材感应加热时，优先采用2—4圈感应圈，参照下表：

| 感应圈内径 | 加热钢时，感应圈圈数 | 加热铜时，感应圈圈数 |
| --- | --- | --- |
| φ22 | 3～4圈 | 约4圈 |
| φ40 | 2圈 | 约3圈 |
| φ55 | 2圈 | 约2圈 |
| φ70—100 | 1圈 | 约2圈 |
| φ150以上 | 1圈 | 约1圈 |

    - 导磁性差的材料如铜、铝等感应加热时，感应圈圈数要增多。

    - 感应圈与加热部位耦合在1-3MM为宜（加热面积较小时）。

    - 在最大输出位置，电流显示1000A，工件伸入感应圈内，电流仍保持1000A，但加热效果不好，这种情况说明：负载太轻，与感应圈耦合太差或感应圈圈数太少，此时要减小感应圈的尺寸，即减小感应圈与工件之间的间隙，如果间隙已经很小，则要增多感应圈的圈数。

    - 当输出振荡电流不能调至最大，即调节旋钮调至某一位置时，一加负载，电流下降很多甚至自动停机，说明负载太重，与感应圈耦合太好，或感应圈圈数太多；这时，只要不会自动停机，都不影响使用，而且此时加热效率也很高；但如果发生自动停机，则要适当增大感应圈的尺寸，即增大感应圈与工件的间隙，如果间隙已经比较大，则要减少感应圈的圈数。

    - 对于工件难与置于感应圈内平面加热，或对非磁性金属材料（如铜、铝）等的加热，可采用不同形状的导磁体（铁氧体磁芯）聚磁，可以大大增加设备的输出功率。

    - 宜采用壁厚1—1.5MM，直径φ5以上的圆或方形紫铜管绕制感应圈。

    - 感应圈的引出长度允许在500MM以内变动，推荐150—300MM为宜。

三、主要技术参数

| 型号 | HY—25 HY—25A | 最大输出功率 | 25KVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 三相380V 50～60HZ | 输入电压范围 | 320～420V |
| 输出振荡频率 | 20～80KHZ | 加热电流 | 200～1000A |
| 负载率 | 80% | 冷却水压 | 0.05～0.2MPA |
| HY—25A自控型时间功能 |
| 加热/保温电流 | 200～1000A | 加热时间 | 1～99秒 |
| 保温时间 | 1～99秒 | 冷却时间 | 1～99秒 |

四、HY—25面板功能

指示灯：

- 电源：合上电源开关，此灯亮表示有电。

- 工作：加热时，此灯闪炼，同时蜂鸣器“嘀，嘀”响。约每秒一次。

- 过压：该设备允许最高输入电压为420V，当输入电压太高时，设备会自动停止加热，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声。

- 欠水：该设备的感应圈和内部主要零部件都是借助于水冷却的，设备内部装有水压开关，当水压不足或停水时，将引起设备自动停止工作，欠水指示灯亮且发出持续蜂鸣声。

- 过流：此灯亮在以下情况可能发生：（1）干扰号（2）内部温度过高（3）设备故障（4）工件与感应圈接触引起感应圈短路（5）感应圈两圈间相接触（6）网压太低或电网带负载能力太差。出现以上情况时，先关上电源开关，再重新开电源，以消除报警；然后再重新启动机器可能会有以下情况：①再工作一切正常——工件与感应圈接触引起感应圈匝间短路。②大电流下仍过流报警，小电流下可以工作——感应圈圈间可能间隙太小；或电网网压太低或电网能力太差；或机器内部故障。③一直报警，无法工作——感应圈匝间短路或机器内部故障。

按钮：

- 启动按钮：按一下此按钮，设备开始加热。

- 停止按钮：按一下此按钮，设备停止加热。

加热功率调节旋钮：

调节输出振荡电流大小，从而调节加热速度。

输出电流数显：

显示加热输出振荡电流大小，电流大则加热快。

遥控插座：

接遥控开关、脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动和停止按钮对设备进行操作。

后面板：

控制保险：0.５～１Ａ

五、HY—25A自控型面板功能

时间显示 加热时间 保温时间 冷却时间

指示灯：

- 电源：合上电源开关，此灯亮表示有电。

- 工作：加热时，此灯闪烁，同时蜂鸣器“嘀嘀”响。

- 缺相：此灯亮表示三相输入电压缺相，只有两相。

- 过压：该设备允许最高输入电压为420V，当输入电压太高时，设备会自动停止加热，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声。

- 欠水：该设备的感应圈和内部主要零件都是借助于水冷却的，设备内装有水压开关，当水压不足或停水时，将引起设备自动停止工作，欠水指示灯亮且发出持续蜂鸣声。

- 过流：此灯亮在以下情况可以发生：（1）干扰信号（2）内部温度过高（3）设备故障（4）工件与感应圈接触引起感应圈短路（5）感应圈两圈间相接触（6）网压太低或电网带负载能力太差。

- 加热：在“自动”或“手动”工作状态下，此灯亮表示加热过程正在进行。

- 保温：在“自动”工作状态下， 此灯亮表示保温过程正在进行。

- 冷却：在“自动”工作状态下， 此灯亮表示加热结束，冷却过程正在进行。

按钮：

- 启动按钮：“手动”时，按一下此按钮，设备开始加热；“自动”时，按一下此按钮，设备按调好的时间自动计时，并自动完成加热、保温、冷却过程。

- 停止按钮：无论“手动”或“自动”的状态下，按一下此按钮，设备停止加热和计时。

- 程序转换按钮：此按钮仅在“自动”状态下有效。自动工作状态下，按此按钮可以手动转换加热—保温—冷却过程，而不受计时控制。

旋钮：

- 加热功率调节旋钮：“手动”或“自动”状态下，调节加热时的输出振荡电流大小，从而调节加热速度。

- 保温功率调节旋钮：仅在“自动”状态下，调节保温时的输出振荡电流大小，从而调节保温时的加热速度。

手动/自动选择开关：

- 开关置“手动”时，时间控制不起作用，时间显示加热时间，无保温和冷却状态。

- 开关置“自动”时，加热、保温、冷却时间受控于机内的时间控制器。

输出电流数显示：

显示加热或保温时的输出振荡电流大小，电流大则加热快。

时间显示：

在手动状态下，显示加热时间；在自动状态下，依次显示加热、保温、冷却时间。

遥控插座：

接遥控开关、脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动和停止按钮对设备进行操作。当所连接的遥控开关是“ON”“OFF”两个非自锁按钮开关，使用两个独立的常开触点控制时，遥控开关和面板“启动”“停止”按钮都有效，两者都可用来控制设备工作或停止；当所连接的是脚踏开关或其它非自锁开关，使用一对“常开”“常闭”触点控制时，接上遥控插头，设备面板上的“启动”按钮即时失效。“手动”状态时，踩上脚踏开关设备工作，松开脚踏开关设备停止工作。“自动”状态时，踩一下脚踏开关，设备按程序自动计时并自动进行加热、保温、冷却过程，然后自动停机。当自动控制程序尚未结束，又踩了脚踏开关，则可能引起程序混乱。

后面板：

控制保险：0.5—1A

六、安装 (如右图)

进水 水压＞0.2Mpa   过滤器

1、冷却水连接

连接进水管到主机后部进水管端，分别连接三个出水管到出水管端，保证连接良好以防止漏水。

进水管可接自来水或用户自备的循环水装置，进水应保证有一定的压力和流量，以防止水压不足、水流量不足造成设备损坏。推荐水压为0.2Mpa以上，水流量2—5L/MIN。三个出水管一定要分别出水，不能连在一起，以免影响水流量。

对于冷却水的安装和使用，有几点要求：

- 冷却水源应保证稳定供水，最好采用水泵来循环比较可靠；

- 冷却水要采用软水，应清洁，无腐蚀性；

- 冷却水水温不要太高，应低于40℃；

- 加热前应检查冷却水通畅；

- 请勿将感应圈锡焊改成铜焊。

2、设备电源连接

用6mm左右的软铜线按图连接输入电源,电源功率要求为三相380V,25KVA.允许网压波动-15%～+10%，即320V～420V，超过此范围，可能会造成设备损坏，请用户注意。由于该设备功率大，电连接时应保证连接牢固，尽量减少电连接处接触电阻，以免工作时电压下降严重，影响设备正常工作，用户尤其应避免将电源简单地挂在网压上这种做法。

3、保护地线连接

用6m㎡左右的软铜线将设备接地，以防止触电。

4、安装感应圈

感应圈既通水又通过很大的感应加热电流，直接影响机器能否正常使用，请用户慎重安装。

注意：安装感应圈时，不能使用防水胶布，以免电连接不好。

5、安装遥控盒或脚踏开关

七、HY—25普通型操作步骤

1、确保各需安装工作已完成。

2、合上外部电源开关，合上设备后面空气开关，合上前面板电源开关。

3、打开冷却水，观察三出水管有一定出水流量。

4、将待加热工件放入感应圈中。

5、调节加热功率旋钮至合适位置。

6、按启动按钮或踩下脚踏开关，开始加热；此时“工作”灯闪烁，“数显表”显示加热电流的大小，机器“嘀、嘀”响。

7、按停止按钮或松开脚踏开关，加热停止。

8、关机时，先关掉前面板的电源开关，关外部总电源开关然后关水。本设备的空气开关主要是为了限流保护而设，为了延长其使用寿命，应尽量少动作。建议用户安装设备时在设备外部配置专用通电开关和限流保险。

八、HY—25A自控型操作步骤

1、确保各需安装工作已完成。

2、合上外部电源开关，合上设备后面空气开关，合上前面板电源开关。

3、打开冷却水，观察三出水管有一定出水流量。

4、将待加热工件放入感应圈中。

5、选择“手动”“自动”工作状态。

6、“自动”状态下：

（1）置“手动/自动”选择开关为“自动”；

（2）设置加热、保温、冷却时间；

（3）调节加热功率旋钮和保温功率旋钮至合适位置；

（4）按一下面板上的启动按钮或踩一下脚踏开关；此时“工作”灯闪烁，“数显表”显示加热电流的大小，机器“嘀、嘀”响，加热灯亮，“时间显示”显示加热的时间；加热时间结束时，开始保温过程，此时，“工作”灯继续闪烁，“数显表”显示保温电流的大小，机器“嘀、嘀”响，保温灯亮，“工作”灯停止闪烁，“数显表”显示“０”，冷却灯亮，“时间显示”显示冷却时间；冷却时间结束时，冷却灯灭，至此一个加热过程完成。

（５）在“自动”状态下，可能通过按“程序转换”按钮，直接进行加热、保温、冷却三过程之间的转换。

（６）自动过程进行中，按“停止”按钮可随时中断自动过程的进行。

７、“手动”状态下：

（１）置“手动／自动”选择开关为“手动”；

（２）调节加热功率旋钮至合适位置；

（３）按一下面板上的启动按钮或踩下脚踏开关，开始加热；此时“工作”灯闪烁，“数显表”显示加热电流的大小，

（４）按一下操作面板上的停止按钮或松开脚踏开关，加热停止。

九、使用注意事项

１、本设备不推荐使用单圈感应圈，由于频率过高，可能损坏机器，特殊情况者，请向本公司咨询。

２、输入电压范围为三相320V～420V，电压高于420V时，请不要使用设备。

3、机器内部感应圈必须通水冷却，且保证水源清洁，以免阻塞冷却水管道，造成设备过热损坏。

4、为防触电，请确保机壳接地。

5、设备应避免阳光暴晒、雨淋、潮湿等。

6、设备的维修应由专业人员进行。

十、故障排除

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 无电源指示 | 1、空气开关或电源开关未合上 | 合上开关 |
|  | 2、控制保险丝断 | 换保险 |
|  | 3、空气开关或电源开关损坏 | 更换 |
|  | 4、无电源输入 | 检查外部供电回路 |
|  | 5、设备故障 | 请与厂家联系 |
| 启动不起来；按启动按钮后，电流显示为“0”，机器响声很快，面板上绿灯闪烁很快，约5秒又自动停止 | 1、感应圈的圈间短路 | 圈间留间隙或用绝缘材料隔开 |
|  | 2、安装感应圈的铜接头内部松动 | 打开机器，从内部拧紧铜接头 |
|  | 3、安装感应圈时，使用防水胶布 | 不能使用防水胶布 |
|  | 4、感应圈大小或圈数不合适 |  |
|  | 5、设备故障 | 高频变压器原边线包老化 |  |
|  |  | 谐振电容击穿，容值减小 | 正常容值为0.06UF左右 |
|  |  | 功率器件损坏 | 设备故障请与厂家联系 |
|  |  | 控制电路板损坏 |  |
|  |  | 其它 |  |
| 可以启动,有电流显示,但不加热或加热很慢 | 感应圈的圈间短路 | 圈间留间隙或用绝缘材料隔开 |
| 报警,无法加热,过压指示灯亮 | 1、输入电压高于420V | 暂停使用设备 |
|  | 2、设备故障 | 请与厂家联系 |
| 报警，无法加热，欠水指示灯亮 | 1、水压太低 | 增大水压，用较大的泵，或将所有出水堵一下，先解除欠水报警，再松开出水 |
|  | 2、设备故障 | 主请与厂家联系 |
| 一按启动，马上报警，过流指示灯亮，反复多次现象一样，将电流调至最小，也一样报警 | 设备故障 | 1、功率器件损坏 | 请与厂家联系 |
|  |  | 2、主控板损坏 |  |
| 大电流时过流报警，小电流时工作正常 |  |  |  |
|  | 1、输入网压太低，或网压带载能力差 | 改善网压，或小电流使用 |
|  | 2、频率太低，感应圈圈太多或直径太大 |  |
|  | 3、设备故障 | 高频变压器原边线包老化 |  |
|  |  | 内部器件绝缘下降 | 观察有无打火花现象 |
|  |  | 主控板故障 |  |
| 按启动后，设备“嘀”一声就自动停机 | 1、变压器或谐振电容或其它部位打火 |  |
|  | 2、继电器损坏 | 检查继电器 |
|  | 3、其它故障 |  |
| 一按启动，输入电源保险即烧或空气开关跳闸 | 设备故障 | 1、整流桥损坏、短路 | 请联系厂家 |
|  |  | 2、功率器件损坏、短路 |  |
| 电流调不大 | 频率太低，感应圈圈数太多，或圈太少 |  |

中山市豪宇机电有限公司

地址：广东省中山市东凤镇同安村康沥街二巷52号

电话：0760-86151989

传真：0760-86151989

网址：http://www.zs-haoyu.cn

# Text boxes

量。

电源   工作

遥控开关

过压    过流 欠水

电流数显（A）

功率调节旋钮

启动   停止

电源

开关

开关

遥控开关

加热

0  2

0  2

1  2

冷却

保温

过压     过流    欠水

电源    工作     缺相

输出电流显示（A）

自动

手动

遥控插座

加热功率调节       保温功率调节

停 止

电 源

开 关

程序转换

启 动

遥控盒或脚踏开关

三相380V输入

HY—25或

HY—25A高频感应加热设备安装简意图

感应圈

出水

2