中频水电安装图

# Text boxes

中频电源

热交换器

水泵

电容箱出水（两路或三路）

（不可用三通连在一起）

感应圈出水

脚踏开关

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

水   池

水阀

回水要自然释放，不可有压力，以免减小水流量

电容箱进水（两路或三路）

请参考说明书选择合适的水管、电缆、电源开关等进行安装

输入电源

三相380V±10%

50或60HZ

水冷电缆

空气开关

电容箱

一路或三路电源出水

（不可用三通连在一起）

感应炉进水

电源进水

感应炉

感应炉进水

中频电源与电容箱同轴连接电缆

接地4 mm2软铜线

控制航插连线

过滤器